## Slide 1: Görüntü işleme teknikleri kullanılarak ekmek doku analizi ve arayüz programının geliştirilmesi

## Slide 2: ÖZET
Ekmek, içerisine konulan maddelerin miktarı ve cinsine bağlı olarak farklı kalitede üretilebilmektedir. Ekmek dokusundaki gözeneklerin, sayısı, yoğunluğu, alanı gibi yapısal özellikler ekmeğin kalitesi açısından önemli bilgiler içermektedir. Bu çalışmada DATEM (Diacetil tartaric esters of monogliserid) katkı maddesinin, fosfolipaz (FL) enziminin ve glikolipaz (GL) enziminin doğrudan ekmek yapım yöntemiyle üretilmiş ekmeklerdeki kaliteye olan etkisi belirlenmiştir. Bu amaçla, Matlab’te görüntü işleme teknikleri kullanılmış ve ekmek gözeneklerinin bölütlenmesi temelli bir yazılım oluşturulmuştur. Çalışmada, 104 farklı ekmek imgesi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar DATEM’in ekmeğin gözenek yapısını iyileştirerek, konsantrasyonuyla doğru orantılı olarak ekmek hacmini arttırdığını göstermiştir. FL’nin 20 mg.kg-1 ve GL’nin 60 mg.kg-1 konsantrasyonlarında ise gözenek sayısı ve gözenek alanında artış olduğu da gözlemlenmiştir. Çalışmanın başarımının belirlenmesinde ZSI (Zijdenbos Similarity Index) indeksi kullanılmıştır. Elde edilen başarım indeks değerleri 0,87 ile 0,93 arasında değişmekte olup literatürde 0,7’den büyük değerler başarılı olarak kabul edilmektedir. Elde edilen sonuçlar, önerilen metodolojinin ekmek gözeneklerinin bölütlenmesine dayanan ekmek kalitesi analizinde kullanılabileceğini göstermiştir.

## Slide 3
Çalışmada 104 farklı ekmek görüntüsü kullanılmış ve bunların 8 tanesi kontrol grubunu oluşturmaktadır. Bu kontrol grubunu oluşturan ekmeklerin yapımında hiçbir katkı maddesi kullanılmamıştır. 32 tanesi ise DATEM katkı maddesinin (%0,25, %0,50, %0,75, %1,00) farklı konsantrasyonundan, 32 tanesi lipopan FBG fosfolipaz (FL) enziminin (10, 20, 30, 40 mg/kg) konsantrasyonlarından ve 32 tanesi ise grindamyl glikolipaz (GL) enziminin (30, 60, 90, 120 mg/kg) konsantrasyonlarından oluşmaktadır.
2.2. Yöntemler (Methods)
Ham ekmek görüntüleri renkli olup bir resimde 4 farklı ekmek görüntüsü yer almaktadır. Öncelikle her bir ekmek görüntüsü ayrı bir görüntü olacak şekilde 104 farklı renkli ekmek görüntüsü elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen renkli 104 adet ekmek görüntüsü gri seviye görüntüsüne dönüştürülmüştür. Şekil 2’de örnek bir gri seviye ekmek görüntüsü gösterilmiştir.
Şekil 3’te çalışmada kullanılan işlemlerin bütününü özetleyen genel akış diyagramı verilmiştir. Diyagram incelendiğinde ekmek gözeneklerinin otomatik bölütlenmesi temelli bir ekmek doku analizi için yapılan işlemler görülmektedir. Gerçekleştirilen bölütlemenin başarımı da elle belirlenen gözenek görüntüleri kullanılarak ZSI başarım belirleme indeksine göre test edilmiştir.
2.3. Histogram Germe (Histogram Stretching)
Adaptif histogram eşitleme olarak da bilinen histogram germe işlemi düşük kontrastlı resimlere uygulanan bir yöntem olup histogramı geniş bir bölgeye yayma mantığına dayanmaktadır [11]. Ön işlemenin ilk basamağını oluşturan bu yöntem sayesinde gri seviye görüntülerinin kontrastı iyileştirilmiştir. Şekil 4’teki gri seviye görüntüsünün histogramına bakıldığında grilik değerleri 0,1-0,2 ile 0,8-0,9 aralığında yoğunlaşmıştır.
Şekil 1. Orjinal ekmek görüntüleri (Original bread images)
Şekil 2. Gri seviye ekmek görüntüsü (Gray level bread images)

## Slide 4
Şekil 3. Çalışmanın akış diyagramı (Flow diagram of this study)
Histogram germe işlemi sonucunda Şekil 5’te görüldüğü üzere karşıtlığı iyileştirilmiş görüntüde gözeneklerin belirginliği Şekil 2’de yer alan gri seviye görüntüsüne göre artmaktadır.

## Slide 5
Şekil 10’da formül ile elde edilmiş t=0,47 değeri için eşiklenmiş görüntüde gözeneklerin siyah, ekmek dokusunun ise beyaz olduğu görülmektedir.
Şekil 10. Eşiklenmiş görüntü (Thresholded image)
Şekil 11’de ise gözenek içleri doldurulmuş ve en büyük bağlı bileşen yöntemi kullanılarak bölütlenmiş ekmek yüzey görüntüsü gösterilmektedir. Böylelikle ekmek dokusu arka plandan ayırt edilmiştir. Bu da üzerinde doku analizi yapacağımız ekmek yüzeyinin belirlenmesi anlamına gelmektedir. Analizin yapılacağı bölge, uzman gıda mühendisinin görüşü doğrultusunda sınırları belirlenmiş ekmeğin orta bölümünden 600*840 piksel2’lik bir dikdörtgensel bölge olarak belirlenmiştir. Bu bölgenin
36 büyüklüğü tüm ekmek görüntüleri için aynı olup doku analizinin yapılacağı bölge olarak belirlenmiştir. Daha sonra, her ekmek görüntüsü için bu bölgede bulunan gözenekler bölütlenmiştir. Şekil 12’de bölütlenmiş bu dikdörtgensel bölgenin gözenek görüntüsü gösterilmiştir.
Şekil 11. Bölütlenmiş toplam ekmek yüzeyi
(Segmented total bread mask)
Şekil 12. Otomatik bölütlenmiş gözenek görüntüsü
(Segmented bread cell image)

## Slide 6
2.6. Bağlantılı Bileşen Etiketleme İle Gözenek Etiketleme
(Cell Labeling With Connected Component Labeling)
İkili görüntü haline gelen bölütlenmiş gözenek görüntülerine Bağlantılı Bileşen Etiketleme (BBE) yöntemi uygulanmıştır. BBE siyah-beyaz görüntüler üzerine uygulanmakta olup birbiri ile 4’lü ya da 8’li komşuluğa sahip piksellerin bir grup içerisinde toplanmasını sağlayan bir işlemdir. Bu gruplama sonucunda, resim üzerindeki her bir grup bir nesneyi temsil edecek şekilde numaralandırılmaktadır. Yöntem ile görüntü üzerindeki tüm pikseller taranarak her piksele, aşağıdaki algoritma uygulanmaktadır:
{ Piksel Siyaha eşit değilse
- Pikselin Tüm komşularına bak (8’li komşuluk için)
- Tüm komşular siyah veya beyaz ise bu yeni bir pikseldir bu piksele yeni bir değer ata, diğer piksele geç
- Komşu piksellerden herhangi biri siyah ya da beyaz piksel ise bir önceki etiket numarasına bu pikseli kaydet}
BBE sayesinde şekilce, büyüklükçe birbirinden ayrı olan gözeneklerin ortak özelliği olan birbirine bağlı aynı renk piksellerden oluşmasıdır. Böylelikle bağlı olan her bir piksel grubu bir değeri ile etiketlenmiş ve bu grubu oluşturan piksellerin koordinatları kaydedilmiştir. Bu sayede her bir gözenek ayrı bir nesne olarak algılanmakta ve bu gözeneklere ait sayı, alan, yoğunluk yuvarlaklık, şekil faktörü gibi sayısal verilere ulaşmak kolay olmaktadır. Şekil 13’te belli bir bölgede etiketlenmiş gözeneklere ait temsili bir görüntü gösterilmiştir.
Şekil 13. Etiketlenmiş gözenek (Labelled bread cell)

## Slide 7
2.7. Gözeneklerin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması
(Classification of Cells Acording to Their Size )
Yapılan çalışmada farklı büyüklükteki gözeneklerin sayılarındaki değişimlerin gözlenmesi amacıyla gözenekler 0,002mm2-1mm2, 1mm2-3mm2, 3mm2-5mm2 ve 5mm2-7mm2 olmak üzere 4 sınıfa ayrılmıştır. Her bir sınıf, bir etiket grubuna dâhil edilmiştir. Böylelikle her bir gruptaki gözeneklerin önce sınırları belirlenmiş sonra da bu sınırlara etiket grubuna göre, Şekil 14’te görüldüğü gibi, bir renk değeri atanarak otomatik olarak renklendirilmesi yapılmıştır. Bu hem bize gözeneklerin sınıflandırılması imkânı vermekte hem de görsel analiz imkânı sunmaktadır. Ayrıca farklı katkı maddeli ekmeklerde doku karşılaştırması yapmayı da kolay hale getirmektedir.
Şekil 14. Gözeneklerin büyüklüklerine göre renklendirilmesi
(Colored bread cells according to their sizes)

## Slide 8
2.8. ZSI Başarım İndeksinin Belirlenmesi
(Determination of Segmentation Accuracy)
Çalışmada farklı katkı maddeli tüm ekmek görüntüleri kullanılarak otomatik bölütlenen gözeneklerin, ImageJ programında bir uzman gıda mühendisi yardımıyla elle bölütlenmesi de yapılmıştır. Üzerinde çalışılan ekmek görüntülerinden, otomatik bölütleme sonucu elde edilen gözenekler ile elle bölütleme sonucu elde edilen gözenekler üst üste çakıştırılarak ZSI başarım indeksi belirlenmiştir [13]. Bu indeksin belirlenmesinde kullanılan formülasyon Eş. 7’de gösterilmiştir.
ZSI = --------------
2 x (O ∩ M)
|O|+ |M|
Burada yer alan O harfi otomatik bölütlemeyle elde edilen alanı, M harfi ise elle bölütleme sonucu elde edilen alanı ifade etmektedir. Her iki bölütleme sonucu elde edilen alanlar ise M∩O olarak gösterilmektedir. Şekil 15’te elle ve otomatik bölütlenen alanların çakıştırılmasına ait temsili görüntü gösterilmektedir. Şekil 16’da kırmızı renk otomatik bölütlemeyi, yeşil renk elle bölütlemeyi, sarı renk ise her iki bölütlemede ortak bölütlenen bölgeyi göstermektedir. Şekil 17’de otomatik bölütlemenin başarımını görmek için 12 adet gözeneğe ait hesaplanan ZSI değerleri gösterilmektedir.
Literatürde, ZSI indeksinin 0,7’den büyük olması durumunda çalışmanın yeterli başarıma sahip olduğu ifade edilmektedir [14].

## Slide 9
Şekil 15. Otomatik ve elle bölütleme ile elde edilen bölgeler.
(The obtained regions with automatic and manuel segmentation)
Şekil 17. 12 adet gözenek üzerinde ZSI başarım indeksi
(ZSI index values for 12 samples),
Çalışmada elde edilen başarım değerlerinin 0,87 ile 0,93 arasında olması, önerilen yöntemlerle gerçekleştirilen bölütlemenin oldukça başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.

## Slide 10
2.9. Geliştirilen Arayüz Programı (Developed Software)
Çalışmada ayrıca Matlab GUI arayüz programı kullanılarak, ekmek doku/gözenek bölütleme ve gözeneklere ait sayısal verilerin elde edilmesine yönelik bir ara yüz programı oluşturulmuştur. Programın giriş penceresinde yer alan görüntü yükle ikonundan ham ekmek görüntüleri yüklenmektedir. Daha sonra 4 farklı ekmekten biri seçilerek gri seviye görüntüsüne dönüşümü yapılmaktadır. Şekil 18’de bu işlemin yapılmış hali gösterilmektedir.
Şekil 18. Gözenek bölütleme GUI programı
(Cell segmentation GUI software)
Sırasıyla ön işleme, gözenekleri bölütle ve sayısal verileri çıkar ikonları tıklanarak gözeneklere ait ölçümler ilgili dizine Excel dosyası olarak çıkartılabilmektedir. Şekil 19’da ara yüz programıyla bölütlenmiş gözenek görüntüsü gösterilmiştir.

## Slide 11
Şekil 19. Bölütlenmiş gözenek görüntüsü
(Segmented cell image)
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
(RESULTS AND DISCUSSIONS)
Yapılan çalışmada bölütlenen ekmek dokusuna ait toplam gözenek sayısı, toplam gözenek alanı, yoğunluk (toplam gözenek sayısı/toplam ekmek alanı), ortalama gözenek alanı (toplam gözenek alanı/toplam gözenek sayısı), boşluk oranı (toplam gözenek alanı/toplam ekmek alanı) gibi morfometrik parametreler elde edilmiştir. Kullanılan katkının cinsine ve miktarına bağlı olarak gözeneklerde meydana gelen sayısal değişimler Tablo 1’de verilmiştir. Görüntü çözünürlüğü 300 dpi olduğundan 1mm2 yaklaşık olarak 140piksel2’ye karşılık gelmektedir. Tablo incelendiğinde DATEM gözenek sayısı ve gözenek alanını konsantrasyon miktarıyla doğru orantılı olarak arttırmaktadır. Gözenek sayısının %0,75’den sonra toplam gözenek alanının ise % 0,50’den sonra azaldığı görülmektedir. Boşluk oranı ise DATEM katkılı ekmeklerde %31, %33 seviyelerinde iken FL ve GL’li ekmeklerde bu değer %28, %29 seviyelerinde olmaktadır.

## Slide 12
4. SONUÇLAR (CONCLUSIONS )
Yapılan çalışmada görüntü işleme teknikleri kullanılarak ekmek gözenekleri bölütlenmiştir. Bu sayede ekmek doku özellikleri belirlenerek katkı maddesinin cinsine, miktarına bağlı olarak ekmek yapısında meydana gelen değişimler ve gözeneklere ait sayısal veriler elde edilerek belirlenmiştir. Tablo 1’den DATEM katkı maddeli ekmeklerin kontrol grubu ekmeklere göre daha fazla gözenek sayısı ve gözenek alanına sahip olduğu görülmektedir. Buradan da DATEM katkı maddesinin ekmek hacmini arttırdığı sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda en fazla gözenek sayısı ve en yüksek yoğunluk değerine %0,75’li yoğunlukta ulaşıldığı görülmüştür. Ayrıca %0,50 DATEM konsantrasyonunda boşluk oranının en yüksek olduğu görülmüştür. FL katkı maddeli ekmeğin ise, 20’li konsantrasyonunun gözenek sayısı, toplam gözenek alanı ve yoğunluğunun en yüksek değerde olduğu görülmektedir. Ancak DATEM’le kıyaslandığında bu değerlerin daha küçük kaldığı görülmüştür. GL enzimli ekmeklerin 60 ve 90’lı konsantrasyonunda gözenek sayısı ve gözenek alanını arttırdığı, 120’li konsantrasyonunda ise gözenek sayısını azalttığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlar FL ve GL lipaz enzimlerinin DATEM kadar olmasa da ekmek hacmine olumlu etki yaptığını göstermiştir